## Slide 1
Projet Météo: Allier le hardware au software Embarquer sous le soleil
Katia Gasperi, Jerome Lane
Le 18 Avril 2019
AJC Formation - Ausy

## Slide 2
La Météo
Depuis l’antiquité Grecs jusqu’à maintenant.
Nombreux proverbes, la sagesse populaire
  "Ciel vêtu de laine, eau peu lointaine. "
  "Rouge le matin chagrin, rouge le soir espoir."
Intérêt des prévisions:
  Cultures agricoles
  Pêche
  Voyage en mer
  Aviation
<numéro>

## Slide 3
Objectif: la météo embarquée
Hardware
  Système embarqué.
  Capteur météo.
Software
  Capture des mesures météorologiques.
  Prévision météorologique a cours terme.
  Visualisation sur une interface graphique.
Rendu
  Simple, esthétique.
  Fiabilité attestée par de nombreux tests.
3

## Slide 4
Mise en place :
3
Création d’une image Raspbian
OS pour Raspberry Pi
Environnement graphique
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Raspi-config
Gestion de la langue
Librairie graphique
Clavier
Réseau
Connection sécurisé a distance
Hardware
Choix I2C > ISP, moins de câblage
Carte SD

## Slide 5
Méthodologie de type cycle en V
<numéro>
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_developpement_(logiciel)

## Slide 6
Outils de la gestion de projet et du code
<numéro>
Trello
Qt creator
GitHub
Doxygen
Règles meeting

## Slide 7
Programmation & compilation
<numéro>
Compilation
/
autotools : Make
Qmake
Programmation

## Slide 8
Diagramme de flux de données
C
C++
QML

## Slide 9
Simplification du code démo
Preprocess I2C
Fonctions démo
Code erreur simplifié
Ajout horodatage :
Juste aprés le délais acquisition
Temps : unix, en secondes

## Slide 10
Préparation des mesures
Affichage
10 acquisitions/s
Ecart type Pression :
σ < 1mbar

## Slide 11
<numéro>
Historisation des mesures de Pression
Les besoins:
Variation de Pression sur l’heure
Affichage ~ 10 secondes
1ère version (démo):
Variation de Pression sur qqs minutes
Affichage : dès que la donnée est disponible
Implémentation:
1. Vecteur de taille adéquate
2. Sqlite
H,T :
Inutile
pour
Zambretti

## Slide 12
Negretti & Zambra
Negretti et Zambra: Londres
Fondateurs:
Henry Negretti (1818–1879)
Joseph Zambra (1822–1897)
A Treatise on Meteorological Instruments
Optiques
Thermomètres
Lunettes astronomiques
Photo
Expéditions (Egypte, Chine, Japon)
Queen Victoria, Prince Albert, Edouard VII …

## Slide 13
Algorithme de Zambretti
Direction du vent
Pression au niveau de la mer
Lecture:
Lettre de l’alphabet
Fonction de la tendance
de pression
Correspondance
Lettre / prévision

## Slide 14
Algorithme de Zambretti implémenté
dP/dt
P (Pa)
Choix
Equation
Nombre
Zambretti
Z
Echelle:
heure
Moyenne:
sur 10 s
Historisation:
Phase 1: une tendance / minute
Phase finale:
une tendance/heure
Linéarisation
Z = 179-2P/129
Z = 147 -5P/376
Z = 130-P/81
1 : Settled Fine
2 : Fine Weather
3 : Fine Becoming less settled
…

## Slide 15
Algorithme de Zambretti implémenté
Tendance de pression « stable »:
± 3mbar/hour
Transit de l’erreur au travers du code
Accords initiaux en binôme
Erreurs linéarisation
« Stable »
=
P ne change pas Z
± une unité de Z
Z = -1
Tendance = -1

## Slide 16
Ajouter ?: - traitement limites de pression pour chaque tendance ? - résultat affichage VSC pour chaque tendance ?

## Slide 17
Etat du travail:
Travail effectué:
Algorithme de Zambretti codé
Interface utilisateur réalisée
Assemblage (en cours)
Interface données capteur .C / code POO .C++
Historisation des données

## Slide 18
Architecture : J
17
Création du diagramme avec Qt creator

## Slide 19
Interface graphique: design
<numéro>
Icone reflétant la prévision météo
+
Symbol définissant la tendance
+: amélioration
=: stable
-: détérioration
Descriptif de la prévision
Mesures provenant du capteur
Reprise du code d’une application de Qt creator

## Slide 20
Tests
<numéro>
Environnement de suite de tests unitaires avec Qtest

## Slide 21
Déploiement: installation par paquet Debian
Téléchargement via la commande « wget » depuis GitHub du paquet contenant le binaire compilé sur raspberry Pi
Installation avec dpkg –i <nom de l’application>
<numéro>

## Slide 22
Conclusions
Développement efficace:
  Prévoyance des contraintes.
  Adaptation par le suivit quotidien de l’avance du projet.
  Production d’un livrable.
Prototype validé par des tests.
Facilité de déploiement.
<numéro>

## Slide 23
<numéro>
« Bill Gates & blue screen (Windows 98)»
Même les plus grands ont failli a cet exercice.
Place a la démonstration