## Slide 1
Projet Météo: Allier le hardware au software Embarquer sous le soleil
Katia Gasperi, Jerome Lane
Le 2 Mai 2019
AJC Formation - Ausy

## Slide 2
Capteur BME 280
Humidité
Pression
Température

## Slide 3
Application de ce type de capteur
3
Domotique
Chauffage
Ventilation
Climatisation
https://les-smartgrids.fr/domotique-francais-economies/
Wikimedia commons
Iot

## Slide 4
Application de ce type de capteur
4
Amélioration GPS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ascenseur#/
media/File:240_Sparks_Elevators.jpg
https://www.paysan-breton.fr/2017/11/
Détection de pente
Vitesse verticale
Mesure débit & volume
wikipedia

## Slide 5
Application de ce type de capteur
5
Environnement
Santé
Remise en forme
Sport
Loisir
https://www.bosch-sensortec.com/bst/
products/all_products/bme280
Prévision météo

## Slide 6
Objectif: la météo embarquée
Hardware
  Système embarqué.
  Capteur météo.
Software
  Capture des mesures météorologiques.
  Prévision météorologique à cours terme.
  Visualisation sur une interface graphique.
Rendu
  Simple, esthétique.
  Fiabilité attestée par des tests.
6

## Slide 7
Mise en place du système embarque
7
Création d’une image Raspbian
OS pour Raspberry Pi
Environnement graphique
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Raspi-config
Activation bus I2C
Gestion de la langue
Librairie graphique
Clavier
Réseau
Connection sécurisé a distance
Hardware
Choix I2C > ISP, moins de câblage
Carte SD
Notes: Nous avons utilisé le Raspberry Pi modèle 3 pour servir de support au notre installation du système embarque. C’est un petit ordinateur abordable utiliser pour apprendre la programmation. La distribution Raspbian a été installée sur une carte SD. Ce système d’exploitation dédié à la Raspberry Pi nous a servit de système d’exploitation pour d’exécution de l’application météo. Nous avons choisi de connecte le capteur météo a la raspberry avec un bus I2C car il nécessite moins de câblage compare a l’autre bus disponible.
La commande Raspi-config nous a permit de configurer la Raspberry Pi notamment pour l’activation du bus I2C, la librairie graphique, la langue, le clavier, le réseau ainsi que la connexion sécurisé a distance via ssh.

## Slide 8
Méthodologie de type cycle en V
8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_developpement_(logiciel)
Conception
(1)
Intégration
(2)
Validation
(3)
Notes: Nous avons suivit un développement de notre application en suivant la méthodologie du cycle en V.
Pendant la Phase de conception nous avons établi un cahier des charges détaillant les fonctionnalités recherchées du produit final d’après la description des besoins par Sebastien notre formateur ainsi qu’une estimation de délai pour chaque fonctionnalité à développer.
Pendant la phase d’integration, les fonctionnalités ont été réalisées dans les délais après avoir été testé afin de déterminer s’il fonctionne correctement.
Finalement pendant la phase de validation nous avons valider la qualité du produit en vérifiant l’absence d’anomalies lie a l’integration des différents composants logiciels.

## Slide 9
Outils de la gestion de projet et du code
9
Trello
Agile Scrum
Mêlée quotidienne
Priorisation des taches
Notes: Nous avons utilises de nombreux outils gratuits pour réaliser notre application.
Trello est un outil d’aide a la gestion de projet. On peut ajouter dans un tableau des taches représentées par des colonnes. Celle-ci sont divisées en sous taches par des de postit virtuel que l’on peut déplacer de haut en bas en fonction de leur priorité. Les plus importantes sont affichées en haut. A chaque sous-tâche peut être assigne une date limite de réalisation et la personne qui s’en occupe.
Trello reflète notre intégration des concepts de la méthodologie Agile Scrum de mêlée quotidienne de 15 minutes et la priorisation des taches.

## Slide 10
Outils de la gestion de projet et du code
10
Trello
GitHub
Agile Scrum
Mêlée quotidienne
Priorisation des taches
Notes: Nous avons aussi utilises Github qui est un service de dépôt a distance de tous les fichiers du projets gérer par le système de contrôle de version appelé git. On y retrouve la documentation, ainsi qu’un bref descriptif de l’application et surtout le code source et les executables.

## Slide 11
Outils de la gestion de projet et du code
11
Trello
Qt creator
GitHub
Doxygen
Agile Scrum
Mêlée quotidienne
Priorisation des taches
Notes: Nous avons aussi utilise le logiciel Doxygen pour la documentation automatique du code et Qt creator pour l’implementation du code et les tests unitaires

## Slide 12
Programmation & compilation
12
Automatisation de la compilation
/
autotools : Make
qmake
Langages de bas niveaux
Notes: Les langages de programmation utilises sont de bas niveaux et donc idéaux pour le développement sur système embarque comme la Raspberry dont les ressources disponibles sont limitées. Le choix des langages C et C++ s’explique donc pour cette raison ainsi que de par leur performance en temps d’execution. Compare aux langages interprétés tel que Java Python et Javascript. Nous avons utilises la librairie Qt du langage C++ ideale pour developper une interface graphique en l’alliant au QML, un langage déclaratif simple a programmer.
Nous avons automatise la compilation grâce l’outils qmake qui combiner avec l’editeur Qt creator facilite l’obtention d’un executale a partir de langage de programmations differents comme le C et C++.

## Slide 13
Algorithme de Zambretti
Direction du vent
Pression
(niveau de la mer)
Lecture:
A B C …
Correspondance
A B C … / prévision

## Slide 14
Algorithme de Zambretti implémenté
dP/dt
P
en hausse
stable
en baisse
Nombre
Zambretti
Z
/ heure
10 s
1 : Settled Fine
2 : Fine Weather
3 : Fine Becoming less settled
…
Historisation
Linéarisation
3 équations Z (P)

## Slide 15
Algorithme de Zambretti implémenté
± 3mbar/hour
Transit de l’erreur
Erreurs dues à la linéarisation
« Stable »
=
P ne change pas Z
± une unité de Z
Z = -1
Tendance = -1

## Slide 16
Diagramme de flux de données
C
C++
QML

## Slide 17
Simplification du code démo
Preprocess I2C
Fonctions originelles conservées
Code erreur simplifié
Mode “normal”
Ajout horodatage :
Juste aprés le délais acquisition
Temps : unix, en secondes
Classe Average:
Initialisation à la création de l’objet
Mesure à l’appel de measurement()

## Slide 18
Préparation des mesures
Affichage
10 acquisitions/s
Ecart type Pression :
σ < 1mbar

## Slide 19
19
Historisation des mesures de Pression
Les besoins:
Variation de Pression sur l’heure
Affichage ~ 10 secondes
1ère version (démo):
Variation de Pression sur qqs minutes
Affichage : dès que la donnée est disponible
Implémentation:
1. Vecteur de taille adéquate
2. Sqlite
H,T :
Inutile
pour
Zambretti

## Slide 20
Reprise d’une application existante :
20
Notre position actuelle (GPS)
=> Météo locale
Prévision sur 5 jours
a venir
Ville prédéfinie
(élément cliquable)
Prévision actuelle
(élément cliquable)
Notes: L’interface contient déjà les principaux éléments nécessaires pour l’affichage des données météorologique ainsi que des prévisions.

## Slide 21
Design de l’interface graphique
21
Icone reflétant la prévision météo
(élément cliquable)
+
Symbol définissant la tendance
+: amélioration
=: stable
-: détérioration
Descriptif de la prévision
Mesures provenant du capteur
Nom du capteur utilise

## Slide 22
Tests
22
Tests unitaires avec Qtest
Intégration
Composants fonctionnent comme prévu.
Validation
Réponds aux attentes du client
Notes: Les tests sont indispensable pour garantir la qualité du produit livré.
Nous avons réalisés des tests simples affichant simplement des messages pour vérifier que le résultats obtenue est bien celui souhaite. Nous avons aussi eu le temps de développer des tests plus pousses sur certaines de nos méthodes critiques en utilisant un framework pour les tests unitaires d'applications basés sur la librairie qtestlib.
La Figure représente le test de la methode qui lie un fichier de configuration contenant les association entre le nombre de Zambretti ici 13 et le descriptif associe ici Fairly Fine, Showers likely.
Lors de l’execution du test des messages de débogage sont affiches en bleu pour connaitre le détail du déroulement du tests dans l’EDI.
Le Mot clef PASS en vert nous indique que le test a passe et donc que la methode fonctionne comme attendue.
A la suite des tests unitaires, les tests d’intergration et de validation ont aussi permis de vérifier que la qualite de l’application correspondait aux attentes du client.

## Slide 23
Déploiement: installation par paquet Debian
Téléchargement via la commande « wget » depuis GitHub du paquet contenant le binaire compilé sur raspberry Pi
Installation avec dpkg –i weathercheckingrpi.deb
23
Notes: Finalenemt nous avons décider de déployer l’application sur notre système embarque linux simplement depuis Internet pour qu’elle soit accessible a tous depuis le site Github. L’installation de l’application se fait a partir du paquet debian télécharger depuis Github. L’installation se fait comme tout autre paquet debian.

## Slide 24
Conclusions
Développement efficace:
  Prévoyance des contraintes.
  Adaptation par le suivit quotidien de l’avance du projet.
  Production d’un livrable.
Prototype validé par des tests.
Facilité de déploiement.
24

## Slide 25
Perspectives
Historisation des mesures provenant des capteurs dans une base de données.
Localisation par GPS.
Actualisation automatique des mesures affichées.
25

## Slide 26
26
« Bill Gates & blue screen (Windows 98)»
Même les plus grands ont failli a cet exercice.
Place a la démonstration